1. Aufgabenstellung / Zweck des Versuches

Aufgabenstellung:

Kennlinienerfassung von elektrischen und elektronischen Bauelementen

Versuchszweck:

Manuelle und computergestützte Erfassung der Kennlinien linearer und nichtlinearer elektrischer Bauelemente

2. Versuchsaufbau

Versuchsaufbau zur manuellen Widerstandskennlinienaufnahme

Versuchsaufbau zur automatischen Widerstandskennlinienaufnahme

Versuchsaufbau zur manuellen Diodenkennlinienaufnahme

Versuchsaufbau zur automatischen Diodenkennlinienaufnahme

3. Versuchsbeschreibung

Manuelle Kennlinienmessung bei Widerständen

Hierbei wird die Spannung U am Netzteil verändert (Erhöhung) und die sich somit verändernde Stromstärke am Amperemeter abgelesen. Die Spannung aber nur soweit erhöhen bis zu einem maximalen Strom von 1,5 A. Die ermittelten Spannungs- und Stromwerte werden notiert. Es wurden zu Vergleichszwecken zwei unterschiedliche Widerstände untersucht.

Manuelle Kennlinienmessung bei Dioden

Hierbei wird die Spannung U am Netzteil verändert (Erhöhung) und die sich somit verändernde Stromstärke am Amperemeter abgelesen. Die Spannung aber nur soweit erhöhen bis zu einem maximalen Strom von 1,5 A. Die ermittelten Spannungs- und Stromwerte werden notiert. Es werden einmal für die Durchlassrichtung und einmal für die Sperrrichtung

Die entsprechenden U und I Werte aufgenommen, sowie jeweils für eine Germanium und eine Silicium Diode.

Automatische Kennlinienbestimmung von Dioden

Zur automatischen Bestimmung wurde ein Messwiederstand von 3,3 kOhm

und ein Vorschaltwiderstand mit 390 Ohm benutzt. Die Spannungsänderung wird vom

PC System übernommen. Es wird nur in Durchlassrichtung gemessen für eine Germanium (GA 101) und eine Silicium Diode (SY 351).Das Ergebnis wird anhand eines U-I Digrammes

vom Monitor ausgegeben.

Manuelle Kennlinienbestimmung von LED

Hierbei wird die Spannung U am Netzteil verändert (Erhöhung) und die sich somit verändernde Stromstärke am Amperemeter abgelesen. Die Spannung aber nur soweit erhöhen bis zu einem maximalen Strom von 1,5 A. Die ermittelten Spannungs- und Stromwerte werden notiert. Es wird nur für die Durchlassrichtung die entsprechenden U und I Werte aufgenommen, da die LED sehr empfindlich gegen hohe Spannungswerte in Sperrrichtung sind. Zu Vergleichszwecken wurden 4 verschiedenfarbige LED genutzt.

Automatische Kennlinienbestimmung eines Widerstandes mittels PC System

Zur automatischen Bestimmung wurde ein Messwiderstand von 10 Ohm und ein

ungefähr 10 x so großer Prüfwiderstand benutzt. Die Spannungsänderung wurde komplett vom PC übernommen, der die Gleichspannung gleichmäßig von  0 V bis 10 V ändert, bis zu einem maximalen Strom von 20 mA. Das Ergebnis wird vom Monitor als U-I Diagramm wiedergegeben.

Ölbad-Thermostat (Thermistor Kennlinie)

Hierbei wird ein Ölbad bis auf eine bestimmte Temperatur (80 Grad Celsius) langsam erwärmt und dabei das Verhalten eines Thermistors bei steigender Temperatur beobachtet.

Das Experiment beginnt mit Zimmertemperatur und der dementsprechende Widerstandswert

des Thermistors wird immer nach einer Erhöhung um 10 Grad vom Display abgelesen.

Widerstandswertbestimmung anhand des Farbringcodes

Hierbei werden die Widerstandswerte 8 verschiedener Kohleschichtwiderstände anhand ihres Farbcodes ermittelt und mit den gemessenen Werten verglichen. Zur Ermittlung der Werte dient eine Farbcodetabelle, durch die man die Widerstandswerte ersehen kann.

4. Geräte / Hilfsmittel

Weitere Geräte/Hilfsmittel: Ölbadthermostat, Farbtabelle zur Farbcodebestimmung

5. Messergebnisse

Manuelle Kennlinienermittlung zweier unterschiedlicher Widerstände

Widerstand 1

| U in V | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 0,11 | 0,22 | 0,41 | 0,61 | 0,81 | 1 | 1,35 | 2,05 |

Widerstand 2

| U in V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 0,95 | 1,9 | 2,75 | 3,65 | 4,6 | 5,5 | 6,4 | 7,35 | 8,25 | 9,25 |

Manuelle Kennlinienmessung von Dioden

Silicium-Diode

Durchlassrichtung

| U in V | 0,25 | 0,5 | 0,55 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 0,01 | 1,5 | 4,4 | 15 |

Sperrrichtung

| U in V | 0,1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 0 | 0,005 | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,08 |

Germanium Diode

Durchlassrichtung

| U in V | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 0 | 0,01 | 0,15 | 0,44 | 0,98 | 1,7 | 2,65 | 3,9 | 5,4 | 6,9 | 8,65 |

Sperrrichtung

| U in V | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 0 | 0,004 | 0,0055 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,2 |

Widerstandsermittlung von Kohlewiderständen durch den Farbringcode

| Draht | Farbringe | In Zahlen | Widerstand in Ohm (Farbringe) | Widerstand in Ohm (gemessen) | Verwendbarkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Braun Schwarz Rot Gold | 1 0 100 5% | 10000 | 9790 | Ist verwendbar, da Abweichung Innerhalb der Toleranz |
| 2 | Violett Grün Rot Gold | 7 5 100 5 % | 7500 | 7400 | Ist verwendbar, da Abweichung Innerhalb der Toleranz |
| 3 | Braun Schwarz Rot Gold | 1 0 100 5 % | 1000 | 992 | Ist verwendbar, da Abweichung Innerhalb der Toleranz |
| 4 | Braun Schwarz Braun Braun | 1 0 10 1 % | 100 | 99,7 | Ist verwendbar, da Abweichung Innerhalb der Toleranz |
| 5 | Rot Schwarz Braun Gold | 2 0 10 5 % | 200 | 201,8 | Ist verwendbar, da Abweichung Innerhalb der Toleranz |
| 6 | Braun Schwarz Braun Gold | 1 0 10 5 % | 100 | 99,2 | Ist verwendbar, da Abweichung Innerhalb der Toleranz |
| 7 | Rot Weiß Rot Gold | 3 9 100 5 % | 3900 | 3863 | Ist verwendbar, da Abweichung Innerhalb der Toleranz |
| 8 | Blau Grau Braun Gold | 6 8 10 5 % | 680 | 677 | Ist verwendbar, da Abweichung Innerhalb der Toleranz |

Thermistor-Kennlinienbestimmung mit Hilfe eines Ölbadthermostaten

| T in C | 19,9 | 29,6 | 40 | 49,5 | 59 | 68 | 75 | 78,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R in Ohm | 766 | 551,2 | 400,2 | 305 | 227,7 | 177,1 | 145,6 | 131,4 |

Manuelle Leuchtemitterdioden-Kennlinienermittlung

LED Red 30 mcd (GaAsP/Gp) Typ L 7113 EC

| U in V | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,75 | 1,8 | 1,9 | 1,925 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 0,42 | 5,9 | 10 | 20,5 | 25 |

LED Green 8000 mcd (InGaN) Typ L 7113 VGC-H

| U in V | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,6 | 3,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,34 | 2,5 | 10,5 | 16,5 | 20 | 25 |

LED Blue 1200 mcd Typ L 7113 QBL-D

| U in V | 1 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,05 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 0 | 0,02 | 0,08 | 0,44 | 2,3 | 7,4 | 18 | 20 | 25 |

LED Yellow 20 mcd Typ L 7113 YC

| U in V | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 0 | 0 | 0,008 | 2,8 | 8,9 | 20 | 24 |

6. Auswertung

Das es sich bei einem Widerstand um ein lineares elektrisches Bauelement wird anhand der manuell ermittelten U-I Kennlinien deutlich. Man erkennt deutlich einen linearen Anstieg des Graphen bei beiden Diagrammen, obwohl es teilweise zu kleinen Ausreißern kommt, die aber in Ungenauigkeiten (Messfehler, Verschleiß der Bauteile usw.) begründet liegen.

Bei der automatischen Kennlinienbestimmung eines Widerstandes sieht man ebenfalls eine

geringe Abweichung der Geraden zur theoretischen Geraden und einen somit abweichenden

errechneten Widerstandswert des Prüfwiderstandes. Der errechnete Widerstand lag bei 967

Ohm, haben sollte das Bauteil aber eigentlich 980 Ohm. Diese Abweichung erklärt sich, ähnlich wie bei der manuellen Aufnahme, aus Messungenauigkeiten und Verschleiß im Bauteil. Der ermittelte Wert sollte aber noch innerhalb des Toleranzbereiches des Bauteils liegen (siehe Farbringcode), um noch für sinnvolle Anwendungen geeignet zu sein.

Bei der Widerstandwertermittlung anhand des Farbcodes wurden alle 8 Widerstände ohne Probleme genau identifiziert. Es lagen außerdem alle gemessenen Widerstandswerte

in den Toleranzbereichen der einzelnen Widerstände, so dass alle noch verwendbar sind.

Die Abweichungen erklären sich auch hier wieder aus dem Alter der Bauteile also ihrem Verschleiß.

Die Diagramme der manuell ermittelten Kennlinie der Germanium (GA-101) und Silicium (SY-351) Dioden machen zwei Dinge ganz klar deutlich. In Durchlassrichtung steigt ab einem bestimmten Wert der Graph sprunghaft an, bei der Siliciumdiode bei ungefähr 0,7 V, bei der Germanium Diode bei ungefähr 0,3-0,4 V (wird im Diagramm nicht ganz so gut deutlich wie bei der Si-Diode).

Dieser Sprung erklärt sich aus der Schwellspannung der Dioden, dies ist sozusagen die

„Arbeitsspannung“ der Diode, ab der sie erst stromführend wird. In Sperrrichtung sieht man

einen anderen Graphen als in Durchlassrichtung, dieser ist linear wie beim Widerstand und nicht nicht-linear wie bei den Dioden in Durchlassrichtung. Man kann also daraus schließen,

daß eine Diode in Sperrrichtung wie ein Widerstand wirkt und auch einen recht großen Widerstand hat, wie man anhand der U und I Werte erkennen kann. Die Widerstandswirkung ist eine Folge des Aufbaus der Diode. Die freien Ladungsträger können den pn-Übergang nicht überqueren, da sie durch die entgegensetzte Polung vom Übergang weggezogen werden

und so der Strom nicht so ungehindert fließen kann, wie in Durchlassrichtung.

Auch die automatische Bestimmung der Kennlinie einer Si und Ge Diode mittels PC – System (nur in Durchlassrichtung) zeigt das gleiche Ergebnis. Es wird auch hier anhand der Graphen deutlich, dass es sich bei Dioden um nicht lineare Bauelemente handelt. Ebenfalls

ist wieder die Schwellspannung erkennbar. Bei der SY-351 (Si-Diode) bei ungefähr 0,5 bis 0,6 und bei der GA-101 (Ge Diode) bei ungefähr 0,2-0,3. Die Werte entsprechen wie schon bei der manuellen Bestimmung ungefähr den theoretischen Werten und zeigen keine Abnormalitäten. Die Schwellspannungen stimmen alle ungefähr mit den für Silicum und Germanium kennzeichnen Werten überein, kleine Abweichungen erklären sich wie auch schon vorher aus Messungenauigkeiten und Verschleiß der Bauteile.

Die LED (nur in Durchlassrichtung gemessen) verhalten sich graphisch ähnlich wie die Si und Ge Dioden, auch hier ist der Sprung im Graph zu erkennen, wodurch jeder einzelnen LED eine bestimmte Schwellspannung zugewiesen werden kann.

Rot    ca-1,6-1,7

Grün ca. 2,5

Blau  ca. 2,6

Gelb  ca. 1,5

Man erkennt aber auch, dass die Dioden mit einer größeren Helligkeit (höherer mcd Wert)

eine höhere Schwellspannung haben, sowie auch höhere Spannungen und Stromstärken vertragen.

Im Diagramm des Thermostaten erkennt man eine deutliche Abnahme des Widerstandes bei steigender Temperatur. Solch eine Abnahme ist sonst nur bei Heißleitern vorhanden, die ebenfalls bei steigender Temperatur eine immer bessere Leitfähigkeit erlangen. Somit kann

man davon ausgehen, dass es sich bei dem von uns verwendeten Thermistors ebenfalls um einen Heißleiter handelt.